## Slide 1: 人機介面 Arduino 簡介
授課教師
開課單位

## Slide 2: Arduino簡介
Arduino是一塊Open source的 Simple i/o介面板，並且具有使用類似java, C語言的開發環境。
可以快速使用Arduino語言(基於wiring)與Flash或Processing…等軟體，作出互動作品。
Arduino可以很容易搭配電子元件，例如LED、步進馬達…等，進行各類功能設計。

## Slide 3: Arduino特色
Open Source的電路設計圖及程式開發介面
可使用 In Circuit Serial Programming (ICSP) 線上燒入器，自我將新的IC晶片燒入「bootloader」
可簡單地與感測器，各式各樣的電子元件連接(EX：紅外線,超音波,熱敏電阻,光敏電阻,伺服馬達,…等)
支援多樣的互動程式ex: Flash,Max/Msp,VVVV,PD,C,Processing…等
使用低價格的微處理控制器(ATMEGA8/168/328) NT$120~NT$150
USB介面，不需外接電源。另外有提供9VDC輸入
利用Arduino，突破以往只能使用滑鼠，鍵盤，CCD等輸入的裝置的互動內容，可以更簡單地達成單人或多人遊戲互動。

## Slide 4: Arduino硬體介紹

## Slide 5: Arduino規格
Digital I/O 數位式輸入/輸出端共1~13。
Analog I/O 類比式輸入/輸出端共0~5。
支援USB接頭傳輸資料及供電(不需額外電源)。
支援ICSP線上燒錄功能。
支援TX/RX端子。
支援AREF端子。
支援3~6組PWM端子。
輸入電壓：
  接上USB時無須供電。
  5V~12V DC輸入。
輸出電壓：5V DC輸出
採用Atmel Atmega8/168/328 單晶片。

## Slide 6: ATMEGA168微處理器規格(一)
RISC 架構
16KBytes Flash
0.5kBytes EEPROM
F.max 20Mhz(20MIPS)
Interrupts *26
PWM Channels *6
RTC YES
1KBytes SRAM
I/O *23Pins

## Slide 7: ATMEGA168微處理器規格(二)
VCC 1.8~5.5V
10-bit ADC *6
16-bit Timers *1
Self Program Memory YES
SPI + USART
Watchdog YES
UART *1

## Slide 8: Arduino開發環境
Windows
  XP, Vista32/64
MAC
  PPC, Intel
Linux
  32/64
http://arduino.cc/en/Main/Software

## Slide 9: Arduino安裝
1.將Arduino接上USB線，另外一端連接電腦
2.接上之後會出現驅動程式安裝畫面

## Slide 10: Arduino安裝
指定驅動程式安裝目錄

## Slide 11: Arduino安裝

## Slide 12: Arduino安裝
檢查Arduino是在哪COM port

## Slide 13: 啟動Arduino

## Slide 14: Arduino Language Reference (1)
Arduino 語法
  變數(Variables)
  結構(Structure)
  函數(Functions)
類別庫(Libraries)運用

## Slide 15: Arduino Language Reference (2)
變數(Variables)
  資料型態
    Boolean
    Char
    Byte
    Int
    Long
    ….etc

## Slide 16: Arduino Language Reference (3)
Arduino語法基本結構(Structure)
void setup() // Arduino啟動時須設定的參數
{
// 設定的參數
}
void loop() //Arduino啟動後，會一直執行的工作
{
// 執行的工作
}

## Slide 17: Arduino Language Reference (4)
函數(Functions)
  Arduino的Functions分成以下七類
    Digital
    Analog
    Time
    Math
    Bits/Bytes
    Interrupts
    Serial Communication
  額外的Libraries

## Slide 18: Arduino Language Reference (5)
Digital I/O
  pinMode(pin, mode)
    初始化指定的pin的狀態，mode參數必須是OUTPUT或是INPUT，使用時須放在void setup()當中。
  digitalWrite(pin, value)
  Int digitalRead(pin)
    讀取或寫入所指定的pin數值
    digitalRead所讀取回來的值是整數型態int

## Slide 19: Arduino Language Reference (6)
Analog I/O
  Int analogRead(pin)
    回傳所指定的pin腳位轉換成為0~1023的整數數值。Arduino的ADC轉換解析度為10-bit，且Arduino會自動根據電壓的大小自動切割每個數值單位
  analogWrite(pin, value)
    此function主要運用在脈波調變寬度模式(Pulse Width Modulation，PWM)輸出。利用Arduino內部的計數器提供精確的計時能力，提供8-bit的PWM位元寬度，最大值達255(FF)，頻率約在510Hz。

## Slide 20: Arduino Language Reference (7)
Time
  delay(ms)
    延遲程式迴圈的運作，ms的單位為千分之一秒，(毫秒)，因此要延遲一秒需填入1000。
  dealyMicroseconds(us)
    延遲百萬分之一秒(微秒)，微秒是對毫秒需要更細的時間切割所使用，此function的最大值為16383。

## Slide 21: Arduino Language Reference (8)
Math
  min(x, y)取兩數間最小值
  max(x, y)取兩數間最大值
  abs(x)取x的絕對值
  sqrt(x)取平方根
  Sin(radians)正弦
  Cos(radians)餘弦
  Tan(radians) 正切
  ….etc

## Slide 22: Arduino Language Reference (9)
Serial Communication
  Serial.begin(speed)
  Int Serial.available()
  Int Serial.read()
  Serial.print(data)
  Serial.println(data)

## Slide 23: 實驗說明
Arduino DIY 入門感測套件
文件: Sparkfun inventor’s guide
實驗手冊內附 14 個單元，有詳細接線圖、Arduino程式碼、 影片，內容十分詳盡，可依需求選擇其中幾個單元實作。

## Slide 24: 實驗單元
{CIRC01} Getting Started - (Blinking LED)
{CIRC02} 8 LED Fun - (Multiple LEDs)
{CIRC03} Spin Motor Spin - (Transistor and Motor)
{CIRC04} A Single Servo - (Servos)
{CIRC05} 8 More LEDs - (74HC595 Shift Register)
{CIRC06} Music - (Piezo Elements)
{CIRC07} Button Pressing - (Pushbuttons)
{CIRC08} Twisting - (Potentiometers)
{CIRC09} Light - (Photo Resistors)
{CIRC10} Temperature - (TMP36 Temperature Sensor)
{CIRC11} Larger Loads - (Relays)
{CIRC12} Colorful Light - (RGB LED)
{CIRC13} Measuring Bends - (Flex Sensor)
{CIRC14} Fancy Sensing - (Soft Potentiometer)

## Slide 25: 參考資料
Arduino 官方網站
Language Reference
Arduino 範例
Arduino 台灣使用者社群
Arduino 新手入門
Arduino 程式語法
教學文件